Perły , 01.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szkoła Podstawowa w Perłach  zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny "Zakup hafciarki cyfrowej"

Zamawiający:

Gmina Węgorzewo

ul. Zamkowa 3

11-600 Węgorzewo

NIP 8451862819

Odbiorca- Szkoła Podstawowa w Perłach

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest zakup hafciarki cyfrowej

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- menu w języku polskim - wbudowane 160 wzorów - 6 rodzajów alfabetu (duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne oraz polskie znaki ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź)

- możliwość tworzenia 2 i 3 literowych monogramów

- prędkość haftowania 860 wkłuć na minutę

- maksymalne pole haftu 280 mm x 200 mm

- automatyczne obcinanie nici

- wbudowany czujnik zrywu nitki dolnej i górnej

- wbudowany automatyczny nawlekacz igły

- automatyczne zatrzymanie hafciarki przy wymaganej zmianie koloru nici

- dotykowy wyświetlacz LCD informujący o parametrach wybranego haftu, czasie haftowania, liczbie wkłuć, ilości kolorów, rozmiarze wzoru i typie tamborka

- możliwość łączenia wzoru z napisami - w polu edycji możliwość kopiowania wzoru, tworzenie odbicia lustrzanych poziome i pionowe, obracania skalowania o 20%

- 5 punktowe ledowe oświetlenia miejsca pracy

- możliwość rozpoczęcia haftowania od dowolnej części wzoru

- wbudowany port USB

- możliwość wykonania obrysu wzoru przed rozpoczęciem haftowania

- możliwość zamontowania stojaka na duże szpulki

- chwytacz rotacyjny Wyposażenie hafciarki:

- tamborki 280 mm x 200 mm i 200 mm x 200 mm

- klamry magnetyczne do tamborków

- stolik powiększający pole pracy

- 5 szpulek - śrubokręt - pędzelek do czyszczenia - nożyczki - zestaw igieł - 2 uchwyty szpuli (duży i mały) - blokada szpulki górnej - dodatkowy trzpień na szpulkę - drugi bębenek - bębenek z większym naprężeniem - oliwiarka - miękki pokrowiec

- Kryteria oceny oferty

Cena 100%

- Podmioty wykluczone

Ze składania oferty wykluczone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

- Miejsce oraz termin składania ofert

  - Oferty powinny zostać przesłane na adres Zamawiającego Szkoła Podstawowa w  Perłach, Perły 33, 11 – 600 Węgorzewo) lub na adres mailowy: dyrektor@spperly.pl, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego ogłoszenia drogą mailową.

  - Ocena ofert nastąpi 10 grudnia 2021r.

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Zapytanie ofertowe może być unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny.

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów drogą mailową.

- Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela zamawiający pod numerem telefonu: 605-536-179 lub mailowo: dyrektor@spperly.pl

………………………….

Marzena Mokrzecka